目录

外观	2

主界面	3

点火	3

传感器	4

执行器	5

总线	6

汽修套件	7

汽车信号源	8

DC	9

PWM	9

X+Y	10

PFM	11

示波器	11

通道1	12

通道2	13

触发(TRIG)	14

MATH	14

时基(HORI)	15

标尺	15

菜单(MENU)	16

恢复出厂和自校准	17

参数显示	17

设置	18

智能触发	18

截图预览	18

波形浏览	19

参数说明	19

汽车信号源驱动电磁阀类模块的连接:	21

设备使用介绍	21

节气门驱动	22

喷油嘴驱动	23

VVT电磁阀驱动	24

线圈型怠速电机驱动	25

模块型点火线圈驱动	26

驱动尿素泵电机	27

特别提示：	28

电磁阀盒不能长时间工作。	28

本仪器供电使用的18650锂电池均不要带保护板！	28

# 外观

## 主界面

开机进入主界面,可以通过各个子菜单使用不同的功能.

## 点火

点火菜单的主要功能,就是帮助客户快速的,设置示波器常用的点火信号参数.

点火菜单下按键功能:

OK       确定

↑↓     选择功能

返回     返回上级菜单

例程1:

选择了初级点火,OK键确定后,会有相应的注意事项提示:

此时再次按下OK键,即可进入波形测试(也可以按下返回键回到上级菜单)

例程2(电流钳的使用):

选择了初级点火(电流),OK键确定进入示波器后:

注:此时示波器界面的相关参数值,已经调整为电流单位 A,所有电流参数可直接读取.

## 传感器

传感器菜单的主要功能,就是帮助客户快速的,设置示波器常用的传感器信号参数.

传感器菜单下按键功能:

OK       确定

↑↓     选择功能

返回     返回上级菜单

例程:

选择油门踏板的滑动电阻式,OK键确定后,会有相应的注意事项提示:

此时再次按下OK键,即可进入波形测试(也可以按下返回键回到上级菜单)

## 执行器

执行器菜单的主要功能,就是帮助客户快速的,设置示波器常用的执行器信号参数.

执行器菜单下按键功能:

OK       确定

↑↓     选择功能

返回     返回上级菜单

例程:

选择电磁阀,OK键确定后,会有相应的注意事项提示:

此时再次按下OK键,即可进入波形测试(也可以按下返回键回到上级菜单)

## 总线

总线菜单的主要功能,就是帮助客户快速的,设置示波器常用的总线信号参数.

总线菜单下按键功能:

OK       确定

↑↓     选择功能

返回     返回上级菜单

例程:

选择can bus,OK键确定后,会有相应的注意事项提示:

此时再次按下OK键,即可进入波形测试(也可以按下返回键回到上级菜单)

## 汽修套件

汽车套件菜单的主要功能,就是帮助客户在使用指定的配件时,快速的设置示波器的相关参数.

汽车套件菜单下按键功能:

OK       确定

↑↓     选择功能

返回     返回上级菜单

例程:

选择发动机汽缸压力,OK键确定后,会有相应的注意事项提示:

此时再次按下OK键,即可进入波形测试(也可以按下返回键回到上级菜单)

注:此时示波器界面的相关参数值,已经调整为压力单位 Bar,所有压力参数可直接读取.

# 汽车信号源

汽车信号源的主要功能,就是一模拟常用的汽车信号,如水温,进气压力,曲轴等,二模拟ecu控制并驱动执行器,如ERG电磁阀,碳罐电磁阀,喷油嘴等.

## DC

DC选项进入信号源,就是模拟输出直流电平(0-5V),以驱动各种电压在0-5V或是0-3V的传感器,如水温传感器,进气压力传感器等等.

选择进入后信号输出,操作界面如下:

DC下信号输出界面按键功能:

F1		选择频率 - X -有齿		(DC下频率,X -有齿调节无效)

F2		选择波形 - Y-缺齿			(DC下波形,Y-缺齿调节无效)

F3		选择幅度 - 占空比		(DC下占空比调节无效)

↑		修改输出电压(幅度即电压值)

↓		修改输出电压(幅度即电压值)

←		修改进位值

→		修改进位值

## PWM

PWM选项进入信号源,就是模拟输出占空比信号,以驱动相应的电磁范,如ERG电磁阀,碳罐电磁阀,喷油嘴等等.

(说明:驱动电磁阀必须连接外部驱动盒,且外部驱动盒需要连接12V电源,具体连接方式参见,硬件连接图示)

选择进入后信号输出,操作界面如下:

PWM下信号输出界面按键功能:

F1		选择频率 - X -有齿		(PWM下 X -有齿调节无效)

F2		选择波形 - Y-缺齿			(PWM下波形,Y-缺齿调节无效)

F3		选择幅度 - 占空比

↑		修改输出数值(电压,频率,占空比)

↓		修改输出数值(电压,频率,占空比)

←		修改进位值

→		修改进位值

(说明:驱动外部驱动盒的方波电压,应控制在3V-5V之间,且整套设备与电磁阀外设的通电时间要小于10分钟.)

## X+Y

X+Y选项进入信号源,就是模拟输出曲轴信号,曲轴信号有磁电和霍尔之分,使用之前务必区分.

(说明:X代表了曲轴盘上的齿的数量,Y代表了曲轴盘上的缺齿数量)

选择进入后信号输出,操作界面如下:

X+YA(磁电曲轴)

X+YD(霍尔曲轴)

X+Y下信号输出界面按键功能:

F1		选择频率 - X -有齿

F2		选择波形 - Y-缺齿			(X+Y下波形,调节无效)

F3		选择幅度 - 占空比		(X+Y下占空比,幅度不可调)

↑		修改输出数值(X -有齿,Y-缺齿,频率)

↓		修改输出数值(X -有齿,Y-缺齿,频率)

←		修改进位值

→		修改进位值

## PFM

PFM选项进入信号源,就是模拟输出数字信号(一般为方波),用以模拟数字类传感器,如数字空气流量计等等.

选择进入后信号输出,操作界面如下:

PFM下信号输出界面按键功能:

F1		选择频率 - X -有齿		(PFM下X -有齿调节无效)

F2		选择波形 - Y-缺齿			(PFM下波形,Y-缺齿调节无效)

F3		选择幅度 - 占空比		(PFM下占空比,幅度不可调)

↑		修改输出数值(频率,幅度)

↓		修改输出数值(频率,幅度)

←		修改进位值

→		修改进位值

# 示波器

在主菜单中选择示波器后,就会进入到自定义示波器界面.

示波器的功能按键分类如下:

## 通道1

按键通道1按键就进入了通道菜单

在通道1按键下,功能键功能如下:

F1		通道1显示开关

F2		单位数字x1,x10,x100选择

F3		交直流耦合选择

OK		参照波形A,B打开的情况下,保存参照波形

←		CH1移动

→		CH1移动

↑		CH1档位调节

↓		CH1档位调节

再次按下通道1按键就进入了通道单位显示菜单

在通道1按键下,功能键功能如下:

F1		通道1单位选择(电压,电流,压力)

F2		无效

F3		无效

OK		参照波形A,B打开的情况下,保存参照波形

←		CH1移动

→		CH1移动

↑		CH1档位调节

↓		CH1档位调节

## 通道2

按键通道2按键就进入了通道菜单

在通道2菜单下,功能键功能如下:

F1		通道2显示开关

F2		单位数字x1,x10,x100选择

F3		交直流耦合选择

OK		参照波形A,B打开的情况下,保存参照波形

←		CH2移动

→		CH2移动

↑		CH2档位调节

↓		CH2档位调节

再次按下通道2按键就进入了通道单位显示菜单

在通道2菜单下,功能键功能如下:

F1		通道2单位选择(电压,电流,压力)

F2		无效

F3		无效

OK		参照波形A,B打开的情况下,保存参照波形

←		CH2移动

→		CH2移动

↑		CH2档位调节

↓		CH2档位调节

## 触发(TRIG)

第一次按下TRIG-MATH键进入触发菜单

在触发菜单下,功能键功能如下:

F1		上升沿下降沿触发选择

F2		选择触发CH1或CH2

F3		选择自动触发,正常触发还是单次触发

OK		参照波形A,B打开的情况下,保存参照波形

←		触发移动(智能触发关闭的情况下)

→		触发移动(智能触发关闭的情况下)

↑		无效

↓		无效

## MATH

第二次按下TRIG-MATH键进入MATH菜单

在MATH菜单下,功能键功能如下:

F1		M波形是否显示

F2		选择计算类型

F3		选择显示模式XY或YT

OK		参照波形A,B打开的情况下,保存参照波形

←		触发移动(智能触发关闭的情况下)

→		触发移动(智能触发关闭的情况下)

↑		无效

↓		无效

## 时基(HORI)

按下时基键进入如下菜单:

在时基菜单下,功能键功能如下:

F1		标尺显示与否

F2		标尺的对象是CH1或CH2

F3		标尺的单位(时间,电压或电流或压力)

OK		参照波形A,B打开的情况下,保存参照波形

←		触发基准点移动

→		触发基准点移动

↑		时基调节

↓		时基调节

## 标尺

在时基菜单下选择打开光标,就进入了标尺菜单:

界面做上脚会显示标尺1,2的参数

在时基菜单下,功能键功能如下:

F1		标尺显示与否

F2		标尺的对象是CH1或CH2

F3		标尺的单位(时间,电压或电流或压力)

OK		参照波形A,B打开的情况下,保存参照波形

←		标尺1移动

→		标尺1移动

↑		标尺2移动

↓		标尺2移动

## 菜单(MENU)

第一次按下菜单键,进入如下界面

在菜单下,功能键功能如下:

F1		参照波形A或B

F2		参照波形保存CH1或CH2

F3		参照波形A或B是否打开

OK		参照波形A,B打开的情况下,保存参照波形

←		无效

→		无效

↑		无效

↓		无效

第二次按下菜单键,进入如下界面

在菜单下,功能键功能如下:

F1		进入恢复出厂的菜单

F2		CH1波形是否反相

F3		CH2波形是否反相

OK		参照波形A,B打开的情况下,保存参照波形

←		无效

→		无效

↑		无效

↓		无效

## 恢复出厂和自校准

在菜单中选择了恢复出厂,进入到如下菜单

在菜单下,功能键功能如下:

F1		无效

F2		自校准

F3		确认恢复出厂设置

OK		参照波形A,B打开的情况下,保存参照波形

←		无效

→		无效

↑		无效

↓		无效

(注:自校准时不能接入任何外界设备,确保通道断开!)

## 参数显示

按下参数键,就会在屏幕的右上角显示各通道的参数:

Vmin  	最小电压(会随相关通道的单位变化而显示,电流,压力)

Vmax	最大电压(会随相关通道的单位变化而显示,电流,压力)

VPP		幅度值	(会随相关通道的单位变化而显示,电流,压力)

PWM	占空比

# 设置

设置选项说明:

语言      目前支持5种语言(中文,英文,俄文,西班牙文,葡萄牙文)

声音      选择开启或关闭按键声音

背光	  屏幕亮度调节 1-5级

智能触发  开启或关闭智能触发

截图预览  本地查看之前的截图

波形浏览  本地查看之前保存的波形

## 智能触发

开启智能触发的情况下,在示波器中,当波形满足触发条件时,触发箭头会自动寻找合适的触发点,进行触发.省去了手动调节的步骤.

此功能只在自动触发的模式下有效,正常触发和单次触发不支持此功能!

## 截图预览

本设备支持一键截取当前屏幕的功能.

长按参数键2秒,会听到滴滴2声蜂鸣器响,后台开始截图,截图完成后,会弹出自定义截图编号的对话框.

编辑好编号后(目前支持0-7最大8张图片),ok键保存.

截图完成后,在设置中选择截图预览,并进入可以看到当前已有的截图.

在此界面下,可以通过ok键来本地查看已截图片,也可以用F1键删除图片.

## 波形浏览

在示波器模式下,本设备支持一键保存当前波形的功能.

长按OK键2秒,会弹出自定义波形编号的对话框.

编辑好编号后(目前支持0-29最大30组波形),ok键保存.

波形保存完毕后,可以在设置的波形浏览中查看当前已保存的波形.

在此界面下,可以看到保存波形的预览图,同时可以OK键选择查看波形,选择查看波形后

会将波形的所有数据复现在示波器中,示波器可以对波形进行任意操作.

## 参数说明

示波器参数

通道数:           2

最大实时采样率:   单通道时CH1 200MSa/s    双通道时 CH1,CH2 100MSa/s

带宽:             单通道时 50M            双通道时 25M

垂直分辨率:       8位

垂直档位:         10mV - 5V (探头x1)  100mV - 50V (探头x10)

1,2,5步进

阻抗:             1MΩ 25pF

耦合:             直流,交流

显示模式:         Y-T / X-Y

输入电压:         40V(探头x1 )  ;400V(探头x10);

使用高压探头,最大电压由探头质量决定

时基范围:         12.5ns - 5s

100ms - 5s 为扫描模式(scan)

存储深度:        每通道3K

触发模式:        自动,正常和单次

触发类型:        上升沿,下降沿

自动检测:        50Hz - 20MHz

光标测量:         时间,电压,电流,压力(手动模式)

可记录对比波形:   2

截图功能:        支持

数学计算:        CH1+CH2,CH1-CH2,CH2-CH1

自校准:			支持

可截图数量      7

可保存波形数量  30

汽车信号发生器参数

通道数:           1

频率:			自定义模式最大1MHz

汽修模式最大1Hz

幅度:			0V - 12V

占空比:			0% - 100%

X,Y				0-99

输出波形种类    直流波形,方波,玄波,占空比波形,xy缺齿波

# 汽车信号源驱动电磁阀类模块的连接:

我们的2022Q的配件中包含了驱动电磁范类汽车模块的驱动盒1个，电瓶夹1个。

驱动盒                                       电瓶夹

注：输出频率较大时，指示灯常亮；输出频率小时，指示灯闪烁。盒子最大电流2A，当驱动超过2A会自动断电，保护设备；再次使用，需重新上电启动。

## 设备使用介绍

信号发生器可以驱动2线的电磁线圈、电磁阀或小功率电机，包括喷油器电磁阀、液压控制阀、计量阀、SCV阀、PCV阀、VVT阀、碳罐电磁阀、变速器油压阀、点火线圈、怠速马达、节气门电机等。2线的电磁阀控制方式一般分为:

正控制:1条线为常地线，另1条控制电磁阀正极。

负控制:1条线供常电源，另1条控制电磁阀负极。

正负控制:2条线都是控制脚，正负极交替变化控制。

首先设置的频率和占空比; (频率就是电磁阀振动的速度，频率越低，驱动电流越大，频率越高，驱动电流越小。不清楚电磁阀的实际工作频率的，先设置在100-200HZ之间。占空比就是电磁阀的工作时间，在正PWM控制下，占空比越小工作时间越短，工作电流越小。占空比越大，工作时间越长，工作电流越大；然而在负PWM控制下则相反。)

在电磁阀类大功率器件驱动时，我们使用的设备有：信号发生器和电磁阀驱动盒。

## 节气门驱动

现在设置信号发生器通道让其输出一个 “幅度5V（默认无需修改），频率1000Hz，占空比10%，方波（默认无需修改）”。具体操作如下：

进入信号发生器设置界面，选择波形PWM、幅值10V、频率1000Hz、占空比调节为10%，如右图所示。

1.测量原设备供电为12V，将我们驱动盒供电线接12V电瓶或者直流电源，接好后直接接入驱动盒供电口，电源指示灯亮；

2.在将设置好的信号发生器输出接到盒子输入，如通道一，这时可看见输出指示灯在闪烁；

3.将节气门用线一头接入盒子“正极+”，另一头接入输出“通道一”。此时可以观察到喷油嘴工作；

4.加大或减小占空比可以观察到节气门扇叶打开或关闭。在占空比往上调节时，电流可能会超过2A，盒子断电保护，需重新上电启动。但小占空比下任然可以初步判断节气门是否损坏。

喷油嘴驱动接线如下图所示

## 喷油嘴驱动

现在设置信号发生器通道让其输出一个“幅度5V（默认无需修改），频率10Hz，占空比10%，方波（默认无需修改）”。具体操作如下：

进入信号发生器设置界面，选择波形PWM、幅值10V、频率10Hz、占空比调节为10%，如右图所示。

1.测量原设备供电为12V，将我们驱动盒供电线接12V电瓶或者直流电源，接好后直接接入驱动盒供电口，电源指示灯亮；

2.在将设置好的信号发生器输出接到盒子输入，如通道一，这时可看见输出指示灯在闪烁；

3.将喷油嘴用线一头接入盒子“正极+”，另一头接入输出“通道一”。此时可以观察到喷油嘴工作；

4.加大频率和占空比可以观察到喷油嘴变快变强。在占空比往上调节时，电流可能会超过2A，盒子断电保护，需重新上电启动。但小占空比下任然可以初步判断喷油嘴是否损坏。

喷油嘴驱动接线如下图所示

注：此种喷油嘴接线不分正负。每种喷油嘴型号可能不是一模一样，需要根据实际期间测量的原始供电，然后才能确定对盒子供多少伏的电

## VVT电磁阀驱动

现在设置信号发生器通道让其输出一个“幅度5V（默认无需修改），频率10Hz，占空比10%，方波（默认无需修改）”。具体操作如下：

进入信号发生器设置界面，选择波形PWM、幅值5V、频率10Hz、占空比调节为10%，如右图所示。

1.测量原设备供电为12V，将我们驱动盒供电线接12V电瓶或者直流电源，接好后直接接入驱动盒供电口，电源指示灯亮；

2.在将设置好的信号发生器输出接到盒子输入，如通道一，这时可看见输出指示灯在闪烁；

3.将VVT电磁阀用线一头接入盒子“正极+”，另一头接入输出“通道一”。此时可以观察到电磁阀工作；

4.调节频率和占空比可以观察到VVT电磁阀变快变强。

VVT电磁阀驱动接线如下图所示：

注：不分正负。需要根据测量的原始供电，然后才能确定对盒子供多少伏的电。

## 线圈型怠速电机驱动

现在设置信号发生器通道让其输出一个“幅度5V（默认无需修改），频率10Hz，占空比10%，方波（默认无需修改）”。具体操作如下：

进入信号发生器设置界面，选择波形PWM、幅值5V、频率10Hz、占空比调节为10%，如右图所示。

1.测量原设备供电为12V，将我们驱动盒供电线接12V电瓶或者直流电源，接好后直接接入驱动盒供电口，电源指示灯亮；

2.在将设置好的信号发生器输出接到盒子输入，如通道一，这时可看见输出指示灯在闪烁；

3.将怠速马达用线一头接入盒子“正极+”，另一头接入输出“通道一”。此时可以观察到马达工作；

4.调节占空比可以观察到马达运动变强。

线圈型怠速电机驱动接线如下图所示：

注：此种马达不分正负。每种马达型号可能不是一模一样，需要根据测量的原始供电，然后才能确定对盒子供多少伏的电

## 模块型点火线圈驱动

现在设置信号发生器通道让其输出一个“幅度5V（默认无需修改），频率100Hz，占空比70%，方波（默认无需修改）”。具体操作如下：

进入信号发生器设置界面，选择波形PWM、幅值5V、频率10Hz、占空比调节为10%，如右图所示。

1.测量原设备供电为12V，驱动脚电压大约在5V，将我们驱动盒供电线接12V电瓶或者直流电源，接好后直接接入驱动盒供电口，电源指示灯亮；

2.将点火线圈正极用线一头接入盒子“正极+”，负极接入盒子“负极-”。

3.将信号发生器输出口的“地”接到盒子输出的“负极-”上，输出脚接到点火线圈的驱动口上，此时可以看到点火线圈点火。调节频率可以观察到点火线圈点火快慢。

点火线圈接线如下图所示：

## 驱动尿素泵电机

现在设置信号发生器通道让其输出一个“幅度5V（默认无需修改），频率100Hz，占空比70%，方波（默认无需修改）”。具体操作如下：

进入信号发生器设置界面，选择波形PWM、幅值5V、设置频率100Hz、占空比调节为70%，如右图所示。

1.测量原设备供电为12V，驱动脚电压大约在5V，将我们驱动盒供电线接12V电瓶或者直流电源，接好后直接接入驱动盒供电口，电源指示灯亮；

2.将尿素泵电机正极用线一头接入盒子“正极+”，负极接入盒子“负极-”。

3.将信号发生器通道2输出口的“地”接到盒子输出的“负极-”上，输出脚接到尿素泵电机的驱动口上，此时可以看到尿素泵转动。往下调节占空比可以观察到电机转速变快。

尿素泵电机接线如下图所示：

注：1.正PWM控制：

占空比越大，电流越大，速度越快。

2. 负PWM控制：占空比越大，电流越小，速度越满。

尿素泵电机为负占空比控制的。当占空比往下调节时，速度越来越快。

# 特别提示：

# 电磁阀盒不能长时间工作。

# 本仪器供电使用的18650锂电池均不要带保护板！